## Slide 1
HarnessAgent 把一次诊断组织成可解释的闭环
它不是单一模型，而是连接诊断任务、专业能力、事实证据和最终结论的运行框架。
HarnessAgent
负责把诊断任务 持续推进，直到形成 可复查的结论。
输入 对话问题 / 自动触发 输出 证据化结论 / 处置建议
HarnessAgent 的诊断循环
证据不足时继续下一轮；证据充分时进入总结
01
理解任务
识别诊断对象 明确时间范围 理解关注问题
02
选择能力
依据已有信息 选择合适的 诊断 Skill
03
获取证据
查询只读数据 执行规则分析 形成事实依据
04
形成结论
汇总候选原因 给出置信判断 提出下一步建议
核心分工：LLM 负责规划与解释｜Skill 负责专业判断｜工具提供事实数据｜Harness 保存完整过程
1

## Slide 2
两种诊断方式服务不同场景，共享同一证据体系
自动诊断追求持续、稳定和低成本；对话诊断解决临时、复杂并需要追问的问题。
自动诊断
稳定运行优先
对话诊断
灵活分析优先
1
定时检查连续时间窗
1
运维人员描述现象和时间范围
2
规则识别掉束、衰减或恒流中断
2
HarnessAgent 理解意图并选择 Skill
3
合并同一事件并持续判断恢复
3
根据返回证据继续追查或结束
4
生成报告，需要时发送通知
4
形成可追问的解释和处置建议
优势：持续发现异常、执行稳定、无需等待人工提问
优势：适合复杂问题、支持多轮追问、解释更有针对性
共同底座：共享诊断数据、规则和 Skill；统一输出 observation、evidence 与候选原因，并保留完整诊断记录
2

## Slide 3
Skill 把诊断知识拆成可组合、可复用的能力单元
统一逻辑是：接收上下文 → 调用数据与规则 → 输出证据 → 建议下一步诊断。
每个 Skill 都遵循同一诊断结构
01
接收上下文
时间范围与诊断对象 以及已有证据
02
调用能力
查询只读数据 执行领域规则与特征分析
03
形成结果
输出诊断现象 事实证据与候选原因
04
建议下一步
证据充分则结束 否则推荐后续 Skill
束流诊断链
束流状态识别
识别正常、掉束、衰减或恒流中断
→
根据现象继续排查
衰减原因分析 四极铁电源排查
PSS 联锁诊断链
识别联锁状态变化
确认 interlocked → unlocked 状态变化
→
回溯相关状态信号
回溯门、急停、剂量、PLC/IO 等信号，定位主要原因
价值：诊断知识可复用、能力可组合、结果可验证，新故障类型可以按相同结构继续扩展
3

## Slide 4
两种 Agent 关注点不同：概率归因与诊断工程化
贝叶斯方案擅长在既定故障图谱中排序嫌疑；本项目更强调多场景运行、能力复用与持续扩展。
PPT 中的 Agent
贝叶斯网络 + Main Agent / Subagent
本项目的 HarnessAgent
统一编排框架 + 可组合诊断 Skill
推理核心
贝叶斯网络更新故障概率，通过剪枝与重归一化缩小嫌疑系统。
Agent 组织
主 Agent 维护全局状态，动态调度面向子系统的 Subagent 完成验证。
扩展方式
新增系统需要补充网络节点、条件概率及相应的 Subagent 配置。
推理核心
HarnessAgent 根据问题和已有证据选择 Skill；事实由数据与规则产生。
Agent 组织
同一闭环串联现象识别、原因排查与结论生成，证据不足则继续诊断。
扩展方式
新增故障类型主要增加 Skill，可复用现有工具、证据结构和记录体系。
本项目优势：自动巡检 + 对话诊断双模式｜Skill 化扩展成本低｜事实与模型分工清晰｜全过程可回放
可扩展方向：贝叶斯推理可以封装为一个原因分析 Skill 接入，无需重建整体诊断框架。
4