## Slide 1
束流诊断已形成“检测—归因—闭环”完整链路
规则负责判定与证据组织，模型负责面向运维人员的报告表达。
01
检测
30 s 窗口叠加 600 s 历史上下文 同步读取束流电流、MODE 与关键报警 PV 中位数、点占比、下降沿与状态迁移共同判定
02
归因
输出 normal / drop / decay 结构化分类 报警 PV 按时间与状态排序形成候选原因 掉束事件进一步联动四极铁电源异常分析
03
闭环
相同故障合并为持续 active incident 连续 3 个严格正常窗口后确认恢复 沉淀证据、报告与通知，支持自动及手动诊断
关键边界：LLM 不直接决定故障分类或原因排序，只消费结构化证据生成报告。
1

## Slide 2
亮点在于可解释、可持续与可迁移
四项工程能力共同决定诊断结果能否进入长期运行。
01
历史上下文补齐短窗口盲区
当前 30 s 与前序束流样本拼接 从正常基线定位掉束起点 并重建已经跨窗的 MODE 中断事件
02
多信号一致性抑制误判
束流统计、下降沿、MODE 与报警互证 轻微边界偏离不会单独触发故障 降低单一阈值带来的误报
03
状态化事件管理避免重复告警
持续异常只更新同一 incident 保留初始分类与主因；连续 3 个 严格正常窗口后才确认恢复
04
模块化能力便于复用扩展
SQL / HTTP 数据源可替换 现象检测、原因分析拆为 Skill 提供独立 JSON / CLI 便携版本
结果：系统从“单次判断”升级为可回放、可追责、可持续演进的故障事件能力。
2

## Slide 3
自动化验证已闭环，真实标注评估仍待补齐
代表性测试曲线（mA）
典型场景均得到结构化、可核验的结果
• 掉束：498 → 420 → 80 → 20，输出 drop / critical，主因 Low Current。 • Decay：498 → 496 → 494 → 492，叠加 MODE=0 与注入效率报警，输出 decay / warning。 • 跨窗事件：可重建查询开始前已发生的 MODE 中断，并定位 KLY3_Err。
32 / 32
束流专项测试通过 覆盖：检测 / 归因 / 合并 恢复 / 便携 CLI
105 / 105
全量回归测试通过 确认新增束流能力 未破坏项目其他链路
评估边界：当前证明的是功能与回归正确性，尚不能替代现场 Precision / Recall / F1。下一步需构建真实标注故障集并校准阈值。
依据：项目自动化测试；本地回归时间 2026-07-24。
3
Chart: 
| t0 | t1 | t2 | t3
掉束用例 | 498 | 420 | 80 | 20
Decay 用例 | 498 | 496 | 494 | 492