## Slide 1
束流诊断已形成“检测—归因—闭环”完整链路
规则负责判定与证据组织，模型负责面向运维人员的报告表达。
01
检测
30 s 窗口叠加 600 s 历史上下文 同步读取束流电流、MODE 与关键报警 PV 中位数、点占比、下降沿与状态迁移共同判定
02
归因
输出 normal / drop / decay 结构化分类 报警 PV 按时间与状态排序形成候选原因 掉束事件进一步联动四极铁电源异常分析
03
闭环
相同故障合并为持续 active incident 连续 3 个严格正常窗口后确认恢复 沉淀证据、报告与通知，支持自动及手动诊断
关键边界：LLM 不直接决定故障分类或原因排序，只消费结构化证据生成报告。
1

## Slide 2
亮点在于可解释、可持续与可迁移
四项工程能力共同决定诊断结果能否进入长期运行。
01
历史上下文补齐短窗口盲区
当前 30 s 与前序束流样本拼接 从正常基线定位掉束起点 并重建已经跨窗的 MODE 中断事件
02
多信号一致性抑制误判
束流统计、下降沿、MODE 与报警互证 轻微边界偏离不会单独触发故障 降低单一阈值带来的误报
03
状态化事件管理避免重复告警
持续异常只更新同一 incident 保留初始分类与主因；连续 3 个 严格正常窗口后才确认恢复
04
模块化能力便于复用扩展
SQL / HTTP 数据源可替换 现象检测、原因分析拆为 Skill 提供独立 JSON / CLI 便携版本
结果：系统从“单次判断”升级为可回放、可追责、可持续演进的故障事件能力。
2

## Slide 3
自动诊断与对话诊断通过 HarnessAgent 协同运行
自动路径保证稳定持续，对话路径提供灵活编排；二者共享工具、技能与证据语义。
自动诊断
Scheduler / BeamAutoMonitor 30 s 巡检与 incident 合并 生成报告/通知 run_auto 可接入 Agent
对话诊断
FastAPI /agent/chat 自然语言、时间窗与多轮上下文 按需启用 RAG，由 run_chat 进入
HarnessAgent
DiagnosisAgentRunner + LangGraph
初始化
检索 RAG
规划
执行
总结
Plan ⇄ Act：每步只调用一个 Tool / Skill 最多 8 步；异常显式进入 fail 节点
Tool Registry：PV / Archive / SQL / 诊断工具 Skill Registry：beam_state / decay_cause / quadrupole_power State：observations → evidence → candidate_causes
Harness 记录器
thread / turn / case / run tool_call / skill_call observation / evidence / trace final_answer + token usage 自动束流另保留 incident / notification
优势：自动诊断稳定低成本｜对话诊断灵活可追问｜LLM 只做规划与总结｜全链路可回放、可扩展
3